Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Что такое статическая верёвка?

  - Верёвка, постоянно навешенная в виде перил для обеспечения страховки.

  - Верёвка, выдерживающая только статические нагрузки.

  - Верёвка, имеющая неяркую расцветку и предназначенная для спусков по ней.

  - Усиленная верёвка.

  - Высокопрочная верёвка, отличающаяся малым удлинением при нагрузке, предназначенная в основном для статических нагрузок.

- Факторам, влияющим на разрушение верёвки, поставить в соответствие меры защиты:

  - Острые кромки на перегибах – проводить выбраковку в соответствии с установленными сроками. Обеспечить требуемые условия хранения. Неправильное обращение с верёвкой (загрязнение, механические повреждения, ультрафиолетовое излучение) – устанавливать протекторы или подкладки. Степень её использования – соблюдать правила обращения, провести инструктаж с работниками, при необходимости стирки – применять нейтральные моющие средства. Естественное старение – вести журнал учёта времени использования.

  - Острые кромки на перегибах – соблюдать правила обращения, провести инструктаж с работниками, при необходимости стирки – применять нейтральные моющие средства. Неправильное обращение с верёвкой (загрязнение, механические повреждения, ультрафиолетовое излучение) – проводить выбраковку в соответствии с установленными сроками. Обеспечить требуемые условия хранения. Степень её использования – устанавливать протекторы или подкладки. Естественное старение – вести журнал учёта времени использования.

  - Острые кромки на перегибах – устанавливать протекторы или подкладки. Неправильное обращение с верёвкой (загрязнение, механические повреждения, ультрафиолетовое излучение) – соблюдать правила обращения, провести инструктаж с работниками, при необходимости стирки – применять нейтральные моющие средства. Степень её использования – вести журнал учёта времени использования. Естественное старение – проводить выбраковку в соответствии с установленными сроками. Обеспечить требуемые условия хранения.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Основные функции индивидуальных страховочных систем (ИСС):

  - Нейтрализация опасных последствий рывка при срыве.

  - Предотвращение возможности срыва.

  - Нейтрализация опасных последствий рывка при срыве; предотвращение возможности срыва; позиционирование на рабочем месте (фиксация в определённой позиции, нужной для выполнения работ).

  - Позиционирование работника на рабочем месте (фиксация в определённой позиции, нужной для выполнения работ).

  - Средство индивидуальной защиты при работах на высоте.

- Какая информация должна быть на каждом предохранительном поясе?

  - Размер и тип пояса, дата изготовления, клеймо ОТК, знак соответствия.

  - Размер и тип пояса, дата изготовления, клеймо ОТК, знак соответствия, товарный знак предприятия-изготовителя, а также обозначение стандарта или технических условий.

  - Дата очередного испытания.

  - Вся указанная информация.

  - Статическая разрывная нагрузка, динамическая нагрузка, масса пояса.

- Можно ли при работе пользоваться в качестве ИСС только беседкой или предохранительным поясом?

  - Можно, если ИСС удовлетворяет требованиям соответствующих стандартов.

  - Нельзя.

  - Можно, в зависимости от предполагаемой функции ИСС, если она удовлетворяет требованиям соответствующих стандартов.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Выбраковка снаряжения – общие принципы:

  - По истечении срока службы, определённого в паспортной документации, после сильного рывка (фактор рывка определён в паспортной документации), при визуальном обнаружении дефектов.

  - После сильного рывка (фактор рывка определён в паспортной документации) и при визуальном обнаружении дефектов.

  - При визуальном обнаружении дефектов (трещин, сколов, разрывов нитей).

- Какие причины не приводят к немедленному списанию верёвки (отбраковке):

  - Срыв с фактором рывка больше 1.

  - Срыв с фактором рывка больше 2.

  - Обнаружение повреждений перед началом или по окончании работ.

  - Намокание и загрязнение.

  - Эксплуатация в течение 400 часов.

  - Хранение в неиспользованном виде в течение 3 лет.

- Как проводить испытания альпинистских верёвок, петель, ИСС?

  - Испытания не проводятся.

  - Один раз в шесть месяцев нагрузкой 300 кГ в течение 6 минут.

  - Один раз в год нагрузкой 300 кГ в течение 6 минут.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Для промышленного альпинизма наиболее пригодны карабины:

  - Из алюминиевых сплавов.

  - Из титана, с муфтой.

  - Стальные.

  - Стальные, с муфтой.

  - С муфтой.

  - Без муфты.

- Для каких целей применяются каски?

  - Для защиты головы работника при соударении с элементами конструкции или рельефа.

  - Для защиты головы работника от воды.

  - Для защиты работника от поражения электрическим током.

  - Во всех перечисленных случаях.

  - Для защиты головы работника от механических повреждений падающими сверху предметами.

- Требования к каске для промышленного альпинизма:

  - Соответствующие стандартам энергопоглощающая способность, прочность на пробой и прочность крепления.

  - Соответствующие стандартам энергопоглощающая способность и прочность крепления.

  - Соответствующие стандартам энергопоглощающая способность, прочность на пробой и надёжность крепления (прочность, трёхточечная схема подвески).

- С какой периодичностью каски подвергаются осмотру?

  - Ежедневно, в течение всего срока эксплуатации с целью выявления дефектов.

  - После ремонта, перед началом эксплуатации.

  - После санитарной обработки путём погружения в 3-5-процентный раствор хлорамина или 3-процентный раствор хлорной извести на 30-60 минут с последующей промывкой в холодной воде и естественной сушкой.

  - Не реже одного раза в полугодие в специализированных лабораториях или на предприятиях-изготовителях по направлению лица, ответственного за эксплуатацию средств индивидуальной защиты.

- Каски, подвергшиеся ударам, или имеющие повреждения корпуса или внутренней оснастки:

  - Должны быть отремонтированы.

  - Должны быть заменены.

  - Должны быть заменены или отремонтированы.

  - Перед последующим использованием должны быть испытаны на прочность.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Действие спусковых устройств основано на:

  - Охватывании верёвкой элементов спускового устройства.

  - Захвате верёвки элементами спускового устройства.

  - Преобразовании энергии движения в тепловую энергию, выделяющуюся при трении верёвки в спусковом устройстве.

- «Главной» рукой при спуске является:

  - Рука, которая держит верёвку выше спускового устройства.

  - Рука, которая находится на рукоятке спускового устройства.

  - Рука, которая держит верёвку ниже спускового устройства.

- Зажим в качестве страховочного устройства применяется:

  - Не применяется.

  - Если рекомендован изготовителем для целей страховки и применяется в соответствии с указаниями изготовителя.

  - Если располагается на верёвке не ниже уровня закрепления страховочного уса на ИСС.

  - Если имеет конструкцию, не повреждающую верёвку при нагрузке.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Назовите узлы для связывания верёвок:

1. Встречный; 2. Грейпвайн; 3. Прямой; 4. Проводник; 5. Булинь; 6. Брамшкотовый; 7. «Бабочка»; 8. Маршара; 9. Гарда; 10. Стремя; 11. Бахмана; 12. Штык; 13. УИАА.

  - 4, 5, 7, 12.

  - 8, 9, 10, 11, 13.

  - 1, 2, 3. 6.

- Назовите узлы для привязывания (обвязывания):

1. Встречный; 2. Грейпвайн; 3. Прямой; 4. Проводник; 5. Булинь; 6. Брамшкотовый; 7. «Бабочка»; 8. Маршара; 9. Гарда; 10. Стремя; 11. Бахмана; 12. Штык; 13. УИАА.

  - 8, 9, 10, 11, 13.

  - 4, 5, 7, 12.

  - 1, 2, 3. 6.

- Назовите специальные узлы:

1. Встречный; 2. Грейпвайн; 3. Прямой; 4. Проводник; 5. Булинь; 6. Брамшкотовый; 7. «Бабочка»; 8. Маршара; 9. Гарда; 10. Стремя; 11. Бахмана; 12. Штык; 13. УИАА.

  - 8, 9, 10, 11, 13.

  - 4, 5, 7, 12.

  - 1, 2, 3. 6.

- Узел, завязанный на верёвке, ослабляет прочность системы «узел-верёвка» (по сравнению с паспортной прочностью одной верёвки) приблизительно на:

  - 30-60 %.

  - 20-50 %.

  - 5-10 %.

- Опасность неправильно завязанного прямого узла или булиня:

  - Ослабляет прочность системы.

  - Может развязаться.

  - Затягивается очень сильно.

  - Портит верёвку.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Какие работы относятся к работам на высоте?

  - Работы, выполняемые на высоте 5 м и более от поверхности грунта или перекрытий.

  - Работы на высоте более 1,3 м.

  - Работы, выполняемые в безопорном пространстве на большой высоте над землёй.

  - Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более.

  - Работы, для которых основным опасным производственным фактором является возможное падение работника или падение предметов на работника.

- Какие работы относятся к верхолазным работам?

  - Работы, выполняемые на высоте 1,5 м и более от поверхности грунта или перекрытий.

  - Работы на высоте более 10 м.

  - Работы на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или натила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкцией или оборудованием при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работника от падения, является предохранительный пояс.

  - Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более.

  - Работы, при выполнении которых основным средством индивидуальной защиты, предохраняющим работника от падения, является предохранительный пояс.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- Последовательность действий при организации работы в верхней зоне:

  - Визуальная оценка обстановки с мест, не требующих дополнительной страховки. Организация групповой страховки (перил). Организация ограждений и вывешивание предупредительных табличек. Выбор точек закрепления, их блокирование (при необходимости). Навешивание спусковых и страховочных верёвок. Размещение (подвешивание) необходимых инструментов и материалов. Присоединение работающих к страховочным верёвкам. Отсоединение от групповых страховок. Присоединение спускового устройства и седушки, выход на рабочую позицию спуска.

  - Визуальная оценка обстановки с мест, не требующих дополнительной страховки. Выбор точек закрепления, их блокирование (при необходимости). Организация групповой страховки (перил). Навешивание спусковых и страховочных верёвок. Развешивание необходимых инструментов и материалов. Организация ограждений и вывешивание предупредительных табличек. Присоединение работающих к страховочным верёвкам. Присоединение спускового устройства и седушки, выход на рабочую позицию спуска. Отсоединение от групповых страховок.

  - Организация групповой страховки (перил). Визуальная оценка обстановки с мест, не требующих дополнительной страховки. Выбор точек закрепления, их блокирование (при необходимости). Навешивание спусковых и страховочных верёвок. Вывешивание предупредительных табличек и установка ограждений. Развешивание и размещение необходимых инструментов и материалов. Присоединение работающих к страховочным верёвкам. Присоединение спускового устройства и седушки, выход на рабочую позицию спуска. Отсоединение от групповых страховок.

- Основные принципы страховки:

  - Прочность.

  - Надёжность и непрерывность.

  - Сочетание надёжности и свободы перемещения работника при выполнении производственного задания.

  - Наличие подписи в журналах инструктажей, а также страхового полиса.

- Допускается ли закреплять страховочный канат к оголовкам дымовых и вентиляционных труб?

  - Допускается только к оголовкам дымовых труб.

  - Допускается только к оголовкам вентиляционных труб.

  - Не допускается в холодное время года при отрицательных температурах.

  - Не допускается.

- Для объединения точек закрепления (блокирования) применяют:

  - Локальные петли.

  - Саморегулирующиеся петли.

  - Локальные и саморегулирующиеся петли, а также другие способы связывания точек в единую систему.

  - Другие способы связывания точек в единую систему.

- В локальных петлях:

  - При разрушении одной петли оставшиеся воспринимают нагрузку системы, при разрушении одной из точек закрепления оставшиеся воспринимают нагрузку системы.

  - Нагрузка на все точки закрепления распределяется равномерно.

  - При разрушении одной петли оставшиеся воспринимают нагрузку системы.

  - При разрушении одной из точек закрепления оставшиеся воспринимают нагрузку системы.

  - При изменении направления нагрузки точки закрепления нагружаются по-прежнему равномерно.

- Работа в промышленном альпинизме на одной верёвке:

  - Допускается при подъёме с нижней динамической страховкой, при организации верёвочных перил и при необходимости экстренного спуска в аварийных ситуациях.

  - Не допускается.

  - Допускается при подъёме с нижней динамической страховкой.

  - Допускается при необходимости экстренного спуска в аварийных ситуациях.

- Пассивный спуск – это:

  - Самостоятельный спуск работника с помощью спускового устройства.

  - Спуск по верёвке, производимый медленно, без резких активных действий.

  - Спуск работника, который осуществляется другими работниками (например, с помощью выдачи спусковой верёвки сверху через тормозное устройство).

- Активный спуск – это:

  - Самостоятельный спуск работника с помощью спускового устройства.

  - Спуск работника, который осуществляется другими работниками (например, с помощью выдачи спусковой верёвки сверху через тормозное устройство) без излишних торможений и остановок.

  - Быстрый спуск работника.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

Условия работы с программированным вопросником: следует записать свою фамилию, затем номера вопросов и через тире – букву с правильным ответом. Из приведенных вариантов ответов следует выбрать один – наиболее полный из правильных. Остальные ответы считаются неправильными.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за вопрос, оставленный без ответа – 0 баллов, за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.

- При организации наклонной дороги обязательно натягиваются: грузовая верёвка для подвешивания груза и страховочная верёвка, расположенная параллельно и выше грузовой:

  - При транспортировке персонала или пострадавшего.

  - Всегда.

  - При транспортировке груза.

  - При наличии соответствующих точек закрепления.

  - Не требуется.

- Допустимая длина приставных лестниц:

  - Не более 3 м.

  - Не более 5 м.

  - Не более 7 м, нужна страховка лестницы от опрокидывания.

- Работая на приставных лестницах, работник должен быть:

  - Пристрахован к лестнице с помощью страховочного пояса.

  - Пристрахован к лестнице или конструкции.

  - Пристрахован к лестнице или конструкции с помощью страховочного пояса при работе на высоте более 1,3 м.

  - До высоты 5 м страховка не требуется.

  - Пристрахован к лестнице (при условии её закрепления к строительной или иной конструкции) или конструкции сооружения с помощью страховочного пояса при работе на высоте более 1,3 м.

- Полиспаст – это:

  - Подъёмная система, состоящая из нескольких подвижных и неподвижных блоков, через которые пропускается тяговая верёвка (трос, канат). Предназначена для транспортировки пострадавших на высотных объектах.

  - Подъёмная система, состоящая из нескольких подвижных и неподвижных блоков, через которые пропускается тяговая верёвка (трос, канат).

  - Подъёмная система, состоящая из нескольких подвижных и неподвижных блоков или устройств, их замещающих, через которые пропускается тяговая верёвка (трос, канат).

- Является ли полиспаст, скомплектованный из альпинистского снаряжения (карабинов, зажимов, блоков и т.п.) штатным грузоподъёмным устройством?

  - Да, при этом он должен удовлетворять всем требованиям по безопасности работ с грузоподъёмными устройствами.

  - Нет, но его составные части должны удовлетворять прочностным требованиям, предъявляемым к соответствующим предметам альпинистского снаряжения.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

- Поставьте в соответствие каждому рисунку узлов для связывания веревок название:

1

4

а. 1 — брамшкотовый; 2 — грейпвайн; 3 — встречный; 4 — прямой

b. 1 — встречный; 2 — прямой; 3 — брамшкотовый; 4 — грейпвайн

с. 1 — грейпвайн; 2 — встречный; 3 — прямой; 4 — брамшкотовый

d. 1 — встречный; 2 — грейпвайн; 3 —прямой; 4 — брамшкотовый

- Поставьте в соответствие каждому рисунку узлов для привязывания название:

а. 1 — штык; 2 — булинь; 3 — «восьмерка»; 4 — «бабочка»

b. 1 —«бабочка»; 2 — штык; 3 — булинь; 4 — «восьмерка»

с. 1 — булинь; 2 — «бабочка»; 3 — штык; 4 — «восьмерка»

d. I — «восьмерка»; 2 — булинь; 3 — «бабочка»; 4 — штык

39. Поставьте в соответствие каждому рисунку специальных узлов название:

а. 1 — Маршара; 2 — Гарда; 3 — стремя; 4 — Бахмана; 5 — УИАA;

b. 1 — Гарда; 2 — стремя; 3 — Маршара; 4 — УИАА; 5— Бахмана.

с. 1 — УИAA; 2 — стремя; 3 — Гарда; 4 — Бахмана; 5 — Маршара.

d. 1 — Бахмана; 2 — УИAA; 3 — стремя; 4 — Маршара; 5 — Гарда.

Тестовый вопросник по промышленному альпинизму

#### ОТВЕТЫ

| (18) e | (27) c |
| --- | --- |

| (2) c | (нд32) b | (20) c |
| --- | --- | --- |

| (25) a | (17) d | (26) a |
| --- | --- | --- |

| (24) d | (нд33) d | (23) c | (нд36) a | (нд35) b |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (29) c | (30) c | (28) b |
| --- | --- | --- |

| (5) c | (6) b | (7) a | (11) b | (12) b |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (нд8) d | (нд9) c |
| --- | --- |

| (36) a | (37) b | (нд42) d | (33) c |
| --- | --- | --- | --- |
| (34) a | (32) a | (15) c | (16) a |

| (40) a | (нд26) b | (нд27) e | (13) c | (нд28) b |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 37. (8) d | 38. (9) c | 39. (10) a |
| --- | --- | --- |